Извещение

о проведении открытого запроса предложений в 2020 году

В целях возможного взаимовыгодного сотрудничества, просим Вас представить коммерческое предложение на оказание услуг в 2020 году:

Лот № 1 – Проведение технического освидетельствования, экспертизы промышленной безопасности технических устройств:

1.1 Проведение технического освидетельствования технических устройств (сосудов, трубопроводов пара и горячей воды):

1.1.1 В количестве 346 единиц (ОАО «СНХЗ»);

1.1.2 В количестве 652 единиц (ОАО «Синтез-Каучук»).

Визуально-измерительный контроль осуществляется специалистами специализированной организации Исполнителя, уполномоченной для проведения технического освидетельствования оборудования, работающего под избыточным давлением.

1.2 Проведение экспертизы промышленной безопасности сосудов, работающих под избыточным давлением, с давлением до 0,07 МПа, под налив и вакуумом:

1.2.1 В количестве 311 единиц (ОАО «СНХЗ»);

1.2.2 В количестве 435 единиц (ОАО «Синтез-Каучук»).

Визуально-измерительный контроль осуществляется специалистами Э-7-ТУ, Э-7-ЗС первой категории организации Исполнителя. Инструментальное исследование объектов осуществляется Заказчиком, по договору оказания услуг с лабораторией ООО «НефтеХимДиагностика», свидетельство об аттестации от 08.11.2016 № 52А112168, свидетельство об аккредитации от 08.06.2016 №ИЛ/ЛРИ-00336.

1.3 Проведение экспертизы промышленной безопасности насосных, компрессорных агрегатов:

1.3.1 насосно-компрессорного оборудования в количестве 54 единиц (ОАО «СНХЗ»);

1.3.2 насосно-компрессорного оборудования в количестве 72 единиц (ОАО «Синтез-Каучук»).

Визуально-измерительный контроль осуществляется специалистами Э-7-ТУ первой категории организации Исполнителя. Инструментальное исследование объектов осуществляется Заказчиком, по договору оказания услуг с лабораторией ООО «НефтеХимДиагностика», свидетельство об аттестации от 08.11.2016 №52А112168, свидетельство об аккредитации от 08.06.2016 № ИЛ/ЛРИ-00336.

1.4 Проведение экспертизы промышленной безопасности вентиляторов вентиляционных установок:

1.4.1 В количестве 21 единиц (ОАО «СНХЗ»);

1.4.2 В количестве 6 единиц (ОАО «Синтез-Каучук»).

Визуально-измерительный контроль осуществляется специалистами Э-7-ТУ первой категории организации Исполнителя. Инструментальное исследование объектов осуществляется Заказчиком, по договору оказания услуг с лабораторией ООО «НефтеХимДиагностика», свидетельство об аттестации от 08.11.2016 №52А112168, свидетельство об аккредитации от 08.06.2016 № ИЛ/ЛРИ-00336.

1.5 Восстановление паспорта технического устройства (сосуда), с проведением экспертизы промышленной безопасности (при необходимости):

1.5.1 В количестве 5 единиц (ОАО «СНХЗ»);

1.5.2 В количестве 2 единиц (ОАО «Синтез-Каучук»).

Визуально-измерительный контроль осуществляется специалистами специализированной организации Исполнителя, уполномоченной для проведения технического освидетельствования оборудования, работающего под избыточным давлением. Инструментальное исследование объектов осуществляется Заказчиком, по договору оказания услуг с лабораторией ООО «НефтеХимДиагностика», свидетельство об аттестации от 08.11.2016 № 52А112168, свидетельство об аккредитации от 08.06.2016 № ИЛ/ЛРИ-00336. Экспертиза промышленной безопасности осуществляется специалистами Э-7-ТУ первой категории организации Исполнителя

Услуга по сопровождению внесения в реестр заключений ЭПБ в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора осуществляется за счёт экспертной организации и входит в срок оказания услуги.

Лот № 2 – Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств

2.1 Проведение экспертизы промышленной безопасности трубопроводов (технологических, транспортировки пара и горячей воды):

1.6.1 В количестве 95 единиц (ОАО «СНХЗ»);

1.6.2 В количестве 149 единиц (ОАО «Синтез-Каучук»).

Визуально-измерительный контроль осуществляется специалистами Э-7-ТУ, Э-7-ЗС первой категории организации Исполнителя. Инструментальное исследование объектов осуществляется Заказчиком, по договору оказания услуг с лабораторией ООО «НефтеХимДиагностика», свидетельство об аттестации от 08.11.2016 № 52А112168, свидетельство об аккредитации от 08.06.2016 №ИЛ/ЛРИ-00336.

Визуально-измерительный контроль трубопроводов транспортировки пара и горячей воды, осуществляется специалистами Э-12-ТУ, Э-12-ЗС первой категории организации, паропроводов в помещении котельной Э-12-ТУ, Э-12-ЗС третьей категории организации Исполнителя. Инструментальное исследование объектов осуществляется Заказчиком, по договору оказания услуг с лабораторией ООО «НефтеХимДиагностика», свидетельство об аттестации от 08.11.2016 № 52А112168, свидетельство об аккредитации от 08.06.2016 № ИЛ/ЛРИ-00336.

2.2 Проведение экспертизы промышленной безопасности технологических печей в количестве 3 единиц (ОАО «Синтез-Каучук»)

Визуально-измерительный контроль осуществляется специалистами Э-7-ТУ, Э-7-ЗС первой категории организации Исполнителя. Инструментальное исследование строительных конструкций печей осуществляется специалистами Э-7-ЗС первой категории организации Исполнителя. Инструментальное исследование трубчатых змеевиков печей осуществляется Заказчиком, по договору оказания услуг с лабораторией ООО «НефтеХимДиагностика», свидетельство об аттестации от 08.11.2016 №52А112168, свидетельство об аккредитации от 08.06.2016 № ИЛ/ЛРИ-00336.

Лот № 3 - Проведение экспертизы промышленной безопасности и комплексное обследование подкрановых путей подъёмных сооружений, зарегистрированных в РТН. Техническое диагностирование ПС.

Проведение технического обследования (с составлением отчета в форме периодического технического освидетельствования и выдачи заключения о фактическом состоянии и возможности дальнейшей эксплуатации, выдается экспертом Э-14.4-ТУ первой категории):

3.1 Проведение экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений (подъемные сооружения мостового типа) в количестве 6 единиц (ОАО «Синтез-Каучук»); 2 единиц ОАО «СНХЗ»

| № п/п | Цех | Место расположения | Наименование | Заводской № | Регистрационный № | грузоподъемность | Завод изготовитель. Год изготовления. | Месяц проведения ЭПБ | Срок безопасной эксплуатации по заключению ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Синтез-Каучук» |
| 1 | Водоснабжение | С-7/2, машзал насосной станции | Кран мостовой электрический | 5-355 | 75431 | 15 | Машзавод, г. Узловая 1975г. | март | 03.2020г |
| 2 | Водоснабжение | С-8/2, машзал насосной станции | Кран мостовой электрический | 43768 | 61307 | 10 | з-д "Подъёмник", Ташкент 1978 | март | 03.2020г |
| 3 | И-5В | корпус № 5 | Кран мостовой электрический | 00478 | 61536 | 20/4 | Узловский завод механического оборудования 1980г. | 04 | 07.2020г |
| 4 | И-5В | корпус № 5 | Кран мостовой электрический | 10785 | 61554 | 20/5 | Узловский завод механического оборудования 1980г. | 04 | 07.2020г |
| 5 | И-5П | Отделение №1 корпус № 1 | Кран мостовой электрический | 9973 | 42789 | 15/3 | Узловский завод механического оборудования 1979г. | 04 | 07.2020г |
| 6 | ИП-3-4-5 | Отделение ИП-3-5 компрессорный зал | Кран мостовой электрический | 1391 | 61029 | 15/3 | Красногвардейский крановый завод -1979г. | 04 | 07.2020г |
| ОАО «СНХЗ» |
| 1 | Ж-7-7а-7б | Отд.Ж-7а, компрессорный зал | Кран электрический | 32483 | 42779 | 10/10 | Завод ПТО «Подъемник», г. Ташкент, 1965 г. | 09 | 11.2020г. |
| 2 | Складской цех | Здание Р-30 | Кран мостовой электрический | 1435 | 75606 | 5/5 | Завод ПТО, г. Перевальск, 1974 г. | 09 | 11.2020г. |

Визуально-измерительный контроль, инструментальное исследование, испытание осуществляется экспертом Э-14.4-ТУ первой категории организации Исполнителя.

  - Проведение технического диагностирования подъемных сооружений – ОАО «Синтез-Каучук» (6 ед.) ОАО «СНХЗ» (22ед.)

- Цех И-3 компрессорный зал. Мостовой кран зав.№ 370;

- Цех ИП-3-4-5 отделение ИП-4-4Д/1, компрессорный зал. Кран мостовой 2-х балочный зав.№ 577;

3.	Цех ПМЦК отделение Р-10/1. Мостовой кран зав.№ Д-00125;

4. 	Водоцех. Отделение С-6. Кран мостовой ручной зав. № 174;

- Водоцех. Отделение С-7. Электротельфер зав. № 777;

- Цех ИП-3-4-5. Отд. ИП-4-4Д/1, компрессорный зал, кран мостовой электрический. Зав.№ 5-530.;

- Цех Е-2, кран балочный зав. № 1963;

- Цех Е-2, кран 2-х балочный зав. № 021;

- Цех Е-2, кран мостовой зав. № 0154;

- Цех Е-2, кран балочный зав. № 300;

- Цех Е-1-9 (1-2 батарея), кран мостовой зав. № 447

- Цех Е-1-9 (3-4 батарея), кран мостовой зав. № 439

- Цех Е-1-9 (5-6 батарея), кран мостовой зав. № 424

- Цех Е-1-9 (1-2 агрегат), кран мостовой зав. № 1755

- Цех Е-1-9 (3-4 агрегат), кран мостовой зав. № 491

- Цех Е-1-9 (отделение отгонки), кран мостовой зав. № 1000

- Цех Д-5-6 (насосная Д-5), кран- балка зав.№ 24817

- Д-5-6 (компрессорный зал), мостовой кран ручной зав. № 74

- Д-5-6 (наружная установка Д-3), мостовой кран ручной однобалочный зав. № 387

- Ж-7-7а-7б, кран 2х балочный зав. № 4850

- Ж-7-7а-7б, кран 2х балочный зав. № 4691

- Ж-7-7а-7б, кран 2х балочный зав. № 4733

- Ж-7-7а-7б, кран – балка зав.№ 2423;

- ЦЗЛ, электротельфер зав. № 462330;

- Цех ЦС-1 (техническая насосная), кран- балка зав. № 2183;

- Цех Н-13 основной корпус отм. 24.00 П-460, кран-балка зав. № 11059;

- Цех Д-4-8-10 северный отсек Д- 4, кран-балка зав. № 9830;

- Цех Д-4-8-10 южный отсек Д- 4, кран-балка зав. № 6729.

Проведение технического обследования (с составлением отчета в форме периодического технического освидетельствования и выдачи заключения о фактическом состоянии и возможности дальнейшей эксплуатации, выдается экспертом Э-14.4-ТУ первой категории).

  - Проведение технического диагностирования подкрановых путей подъемных сооружений – ОАО «Синтез-Каучук» (12ед.) ОАО «СНХЗ» (24ед.)

1.		Цех Е-2, кран балочный зав. № 1963;

2.		Цех Е-2, кран 2-х балочный зав. № 021;

3.		Цех Е-2, кран мостовой зав. № 0154;

4.		Цех Е-2, кран балочный зав. № 300;

5.		Цех Е-1-9 (1-2 батарея), кран мостовой зав. № 447

6.		Цех Е-1-9 (3-4 батарея), кран мостовой зав. № 439

7.		Цех Е-1-9 (5-6 батарея), кран мостовой зав. № 424

8.		Цех Е-1-9 (1-2 агрегат), кран мостовой зав. № 1755

9.		Цех Е-1-9 (3-4 агрегат), кран мостовой зав. № 491

10.	Цех Е-1-9 (отделение отгонки), кран мостовой зав. № 1000

11.	Цех Д-5-6 (насосная Д-5), кран- балка зав.№ 24817

12.	Д-5-6 (компрессорный зал), мостовой кран ручной зав. № 74

13.	Д-5-6 (наружная установка Д-3), мостовой кран ручной однобалочный зав. № 387

14.	Ж-7-7а-7б, кран 2х балочный зав. № 4850

15.	Ж-7-7а-7б, кран 2х балочный зав. № 4691

16.	Ж-7-7а-7б, кран 2х балочный зав. № 4733

17.	Ж-7-7а-7б, кран – балка зав.№ 2423;

18.	ЦЗЛ, электротельфер зав. № 462330;

19.	Цех ЦС-1 (техническая насосная), кран- балка зав. № 2183;

20.	Цех Н-13 основной корпус отм. 24.00 П-460, кран-балка зав. № 11059;

21.	Цех Д-4-8-10 северный отсек Д- 4, кран-балка зав. № 9830;

22.	Цех Д-4-8-10 южный отсек Д- 4, кран-балка зав. № 6729;

23.	Цех И-3 компрессорный зал. Мостовой кран зав.№ 370;

24.	Цех ИП-3-4-5 отделение ИП-4-4Д/1, компрессорный зал. Кран мостовой 2-х балочный зав.№ 577;

25.	Цех ПМЦК отделение Р-10/1. Мостовой кран зав.№ Д-00125;

26.	Водоснабжение водоблок С-6. Кран мостовой ручной зав. № 174;

27.	Водоснабжение водоблок С-7. Электротельфер зав. № 777;

28.	Цех ИП-3-4-5. Отд. ИП-4-4Д/1, компрессорный зал, кран мостовой электрический. Зав.№ 5-530;

29. 	Водоснабжение водоблок С-7/2, машзал насосной станции. Кран мостовой электрический зав. № 5-355 рег.№ 75431;

30. 	Водоснабжение водоблок С-8/2, машзал насосной станции. Кран мостовой электрический зав. № 43768 рег.№ 61307;

31. 	И-5В	корпус № 5 Кран мостовой электрический зав. № 00478 рег.№ 61536;

32. 	И-5В	корпус № 5 Кран мостовой электрический зав. № 10785 рег.№ 61554;

33.	И-5П	Отд. №1 корпус № 1 Кран мостовой электрический. зав. № 9973 рег.№ 42789;

34.	ИП-3-4-5, отд. ИП-3-5 компрессорный зал, Кран мостовой электрический зав. № 1391 рег.№ 61029.

35.	Ж-7-7а-7б, отд. Ж-7а, компрессорный зал. Кран электрический, зав. № 32483, рег.№ 42779

36.	Складской цех. Здание Р-30. Кран мостовой электрический, зав. №. 1435, рег.№ 75606

Проведение технического обследования подкрановых путей подъемных сооружений с составлением отчета в форме периодического технического освидетельствования и выдачи заключения о фактическом состоянии и возможности дальнейшей эксплуатации, выдается экспертом Э-14.4-ТУ первой категории

Лот № 4  - Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений.

Визуально-измерительный контроль, инструментальное исследование осуществляется специалистами Э-7-ЗС первой категории организации Исполнителя. По результатам обследования выдаются рекомендации по проведению восстановительного ремонта.

4.1 Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений в количестве 61 единицы (ОАО «Синтез-Каучук»); 44 единицы ОАО «СНХЗ».

| № | Цех | Наименование | Площадь, м2 | Строительный объём | Материал | Год строительства | Срок проведения обследования, не позднее | безопасной эксплуатации по заключению ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | И-2 | Здание КИП блок № 6 | 465 м2 | 5 184 м3 | Площадь застройки = 465 м2, произв.площадь = 870 м2, 2 этажа, h = 12 м, L = 24 м, б = 18 м, фундаменты – свайные V=32,8 м3, стены и перегородки – кирпичные, кровля – мягкая рулонная | 1974 | май | ЭПБ до 08.2020 г |
| 2 | И-2 | Здание компрессорной и воздуходувки блок №6 | 1080 м2 | 15 120м3 | Площадь застройки = 1080 м2, произв.площадь = 2154,6 м2, 2 этажа, h = 14 м, L = 54 м, б = 18 м, фундамент – монолит. V=81 м3, стены и перегородки – керамзитобетонные стеновые панели, кровля – легкосбрасываемая | 1974 | август | ЭПБ до 11.2020 г. |
| 3 | И-2 | Здание ЭЛМ | 216 м2 | 1 512 м3 | Площадь застройки = 216 м2, произв.площадь = 216 м2, 1-2 этажа, h = 7 м, L = 24 м, б = 12 м, фундамент – ж/б сборный с ранд -балками, стены и перегородки – кирпичные, кровля – мягкая рубероидная двухслойная | 1968 | август | ЭПБ до 11.2020 г. |
| 4 | И-2 | Наружная установка № 2 | 2070 м2 | 24 840 м3 | Площадь застройки = 2070 м2, произв. площадь = 5405 м2, 3 этажа и 5 обслуживающих площадок на апп. поз. 106, 110, h = 12 м, L =72 м, б = 22 м, фундамент – ж/б стаканного типа, колонны и подкрановые балки – ж/б и стальные, несущие конструкции перекрытия – ж/б и стальные | 1968 | март | ЭПБ до 05.2020 г. |
| 5 | И-3 | Наружная установка № 1 насосная № 1 и НУ над ней. | 1 607 м2 | 28 780 м3 | Площадь застройки 1607 м2; производственная площадь 6432 м2; высота 22,7 м.; длина 89,3 м ширина18 м; строительный объем 28780 м3. | 1969 | май | ЭПБ до 08.2020г. |
| 6 | И-3 | Наружная установка № 2 насосная № 2 и НУ над ней. | 1 620 м2 | 21 222 м3 | Площадь застройки 1620 м2; производственная площадь 4860 м2; высота 18 м.; длина 90 м.; ширина 18 м.; строительный объем 21222 м3. | 1969 | май | ЭПБ до 08.2020г. |
| 7 | И-3 | Наружная установка № 3 за насосной № 1. | 1 786 м2 | 28 576 м3 | Площадь застройки - 1786 м2; производственная площадь 5358 м2; высота 16 м.; длина 89, 300 м.; ширина 20 м.; строительный объем 28576 м3. | 1969 | май | ЭПБ до 08.2020г |
| 8 | И-3 | Наружная установка № 4 за насосной № 2. | 1 800 м2 | 28 800 м3 | Площадь застройки 1800 м2; производственная площадь 5400 м2.; строительный объем 28800 м3; высота 16 м.; длина 90,0 м.; ширина 20 м. | 1969 | май | ЭПБ до 08.2020г |
| 9 | И-4 | Здание цеха И-4 включающее в себя: Насосная № 1 Наружная установка №1 над насосной № 1. Насосная № 2 Наружная установка № 2 над насосной № 2. | 9 152м2 | 74 360 м3 | Площадь застройки - 9152м2м2.Строительный объём –74360 м3 Площадь кровль – 9125 м2 1)Производственная часть:фундаменты – ж/бет.сборные, колонны ж/бетонные, несущ.констр-ии – сборные ж/бетонные, стены – кирпичные несущ.элемент кровли – ж/бет. Фермы, кровля – рулонные материалы 3 слоя утепл-ля. 2) Служебно-бытовая часть: фундаменты – бетонные, нес. каркас – сборный ж/бетонный, стены – кирпичные, перекрытия – ж/бетонные сборные, лестницы – ж/бетонные сборные, несущ.элемент кровли – ж/бет. фермы кровля – рулонные материалы 3 слоя утепл-ля | 1969 | июнь | 09.2020 г. |
| 10 | И-4 | Наружная установка № 2 | 5 033,5 м2 | 33 845 м3 | Площадь застройки - 5033,5 м2 Строительный объём – 33845 м3 1) Производственная часть: Фундаменты – ж/бет. сборные Колонны – стальные сборные Несущие конструкции – стальные сборные | 1969 | август | 11.2020г. |
| 11 | И-7-10 | Здание КИП ИП-10 со сварочным постом, складом. | 855 м2 | 4 032 м3 | Этажность – 2. Общая площадь – 1121,7 м, Общий объем – 4032м3 Фундамент – сборные бетонные т.50 см, Стены перегородки - стены кирпичные т 52 см, перегородки кирпичные т. 17 см, колонны ж/бетонные. Покрытия – сборные, железобетон Крыша - совмещенная с перекрытием, кровля, рубероид. Полы – бетонные. Число этажей-2. | 1977 | июнь | 09.2020 г. |
| 12 | И-7-10 | Здание насосной ИП-10 со складом, гаражом. | 364,5 м2 | 1 728 м3 | Этажность – 1. Общая площадь – 364,5 м2, Общий объем – 1728м3 Фундамент – сборные бетонные т.40 см Стены и перегородки -стены кирпичные т 40 см, перегородки кирпичные т. 17 см, колонны кирпичные. Покрытия – сборные, ж/бетонные. Полы – бетонные. | 1971 | август | 11.2020 г. |
| 13 | И-7-10 | Часть наружной установки №1 (Этажерка для теплообменника поз. 87б) | 44 м2 | 286м3 | Длина -8м, ширина 5,5м, высота 6,5м. Фундамент – монолитный, железобетонный столбчатого типа. Каркас – стальные колонны с бетонной огнезащитой Полы – металлические, бетонные | 1968 | май | 2020г. |
| 14 | И-7-10 | Технологическая эстакада отделения И-7 | L-60м H-9,0м |  | Длина: 60 м Высота: 9,0 м Внутрицеховая технологическая эстакада между НУ № 1 и НУ № 2, Лестницы, площадки и конструкции металлические сварные, ж/б опоры. | 1968 | май | ЭПБ не проводилась |
| 15 | ИП-2-6 | Здание отделения ИП-2 | 1 239м2 | 11 125м3 | Здание отделения размером 96,62×12 м.; высота 10,45 м.; площадь застройки 1239 м³; надземная кубатура 11125 м³; фундаменты сборно – монолитные; объём 502 м³. Стены кирпичные и панельные, кровля 3-х слойная, рулонная на битумной мастике. Бытовая часть 2-х этажная, производственная одноэтажная. | 1976 | май | 08.2020г. |
| 16 | ИП-2-6 | Наружная установка, реакторный блок № 1,2 отд. ИП-2 | 1 630м2 | 70 800м3 | Фундаменты реакторных блоков монолитные ж/бетонные, объем бетона 2283 м³, металлоконструкции этажерочного типа, объём 802 тн. Размер установки в плане 52,7×31 м.; высота 43,35 м. | 1976 | июнь | 09.2020г. |
| 17 | ИП-2-6 | Испарительная установка отд. ИП-2 | 382 м2 | 2 780 м3 | Металлоконструкции этажерочного типа с площадками и лестницами для обслуживания оборудования, объём 64,3 тн. Металлоконструкции внутрицеховой эстакады в осях 1к – 4к – 12в – 16х, пролетные строения из металла, балок, траверс и горизонтальных связей, объем 72,6 т. | 1977 | июль | 10.2020г |
| 18 | ИП-2-6 | Наружная установка ХВО отд. ИП-2 | 372 м2 | 2 780м3 | Фундаменты выполнены из монолитного ж/бетона М-200. Наружная установка выполнена из металлоконструкций. | 1978 | август | 11.2020г |
| 19 | ИП-2-6 | Здание КИП ИП-6 | 1661 м2 | 8 803 м3 | Здание КИП размером 45×36 м.; высота 5,6 м.; площадь застройки 1661 м²; надземная кубатура 8803 м³; фундаменты свайные с монолитным ж/бетонным раствором, объём 135,2 м³; стены из глиняного кирпича, объём 710 м³.Покрытие из сборного ж/бетона 173,5 м³. Кровля 4-х слойная на битумной мастике. | 1976 | июль | 10.2020г |
| 20 | ИП-2-6 | Здание ИП-6 | 1 363 м2 | 11 852 м3 | Насосная в осях 1-5: площадь застройки 304 м²; надземная кубатура 2310 м³; фундаменты монолитные, выполнены из ж/бетона, объём ж/б 68 м³; каркас выполнен из сборного ж/б, объём 214 м³; стены из сборных ж/б плит; кровля 3-х слойная на битумной мастике; длина 24×12 м; высота 6,85 м. - одноэтажное. ПВК в осях 6-8: длина 12 м., ширина 12 м., высота 7,65 м; надземная кубатура 1295 м³; фундаменты монолитные ж/бетонные, объём - 10,5 м³; стены кирпичные объём 146 м³; покрытие из сборных ж/б плит 9 м³; кровля 3-х слойная на битумной мастике. Насосная в осях 9-15: длина 36×12 м; высота 6,85 м; площадь застройки 450 м²; надземная кубатура 3420 м³; фундаменты монолитные, ж/бетонные, объём 86 м³; стены из сборных панелей; каркас из сборного ж/б, объём 18 м³; покрытие из сборных ж/б плит и волнистых асбестоцементных листов по мет. прогонам и сетке; кровля 3-х слойная на битумной мастике. Компрессорное отделение: длина 18×12 м; высота 10,45 м; площадь застройки 227 м²; надземная кубатура 2542 м³. | 1976 | июль | 10.2020г |
| 21 | ИП-2-6 | Здание ГПЗ | 429 м2 | 2 678 м3 | Фундаменты свайные с монолитным ж/бетонным раствором из глиняного красного кирпича; покрытие из сб. ж/б плит, объём 29,3 м3; площадь застройки 389,5 м²; ёмкость 51,5 м³; 2785 м³; длина 30,4×12м.; высота 7,35 м; объём 352 м³; кровля 4-х слойная из рубероида на битумной мастике. Здание одноэтажное. | 1976 | май | 08.2020г |
| 22 | ИП-2-6 | Дымовая труба печей поз. 4/1,2; инв. № 152702, 155530 |  |  | Высота трубы – 50,0 м; диаметр выходного устья – 2,3 м; фундамент трубы железобетонный с глубиной заложения – 5 м; цоколь – кирпичный, цилиндрический высотой – 5 м; ствол трубы конической формы с постоянным уклоном образующей ствола – 3,0%, выложен из красного полнотелого кирпича марки М=100 на растворе марки М=50. На трубе смонтировано 33 стяжных кольца с шагом установки 1,5м; подводящие борова подземные. Молниезащита состоит из двух токоприемников, токоотводящего каната и контура заземления. | 1976 | август | 11.2020г. |
| 23 | ИП-3-4-5 | Здание КИП, отд. ИП-3-5 | 619,6 м2 | 6 500 м3 | Площадь застройки 619,6 м2, в том числе: производственной части – 619,6 м2. Строительный объем 6500 м3, в том числе: производственной части – 6500 м2 Фундаменты монолитные ж/бетонные. Колонны и подкрановые балки сборные ж/б. Стены и перегородки кирпичные + сб. панели, несущие конструкции перекрытия – сб. ж/б. плиты. Несущий элемент кровли и утеплитель – сб. ж/б плиты, пенобетон, кровля 3 сл. рубероида. | 1976 | май | 08.2020 г. |
| 24 | ИП-3-4-5 | Наружная установка № 2 отд. ИП-3-5 | 3 737 м2 | 71 750 м3 | Площадь застройки 3737 м2, в том числе: производственной части – 3737 м2. Фундаменты бетонные. Колонны и подкрановые балки сборные ж/б. Несущие конструкции перекрытия – сб. ж/б. плиты. | 1976 | июль | 10.2020г. |
| 25 | ИП-3-4-5 | Здание КИП ИП-4-4д | 386,7 м2 | 4 134 м3 | Площадь застройки 386,7 м2, в том числе: производственной части – 386,7 м2. Строительный объем 4134 м3, в том числе: производственной части – 3101 м2 служебно-бытовой части – 1034 м2 Фундаменты бетонные. Стены и перегородки кирпичная кладка из кирпича М75, несущие конструкции перекрытия – сб. ж/б. плиты. Несущий элемент кровли и утеплитель – сб. ж/б плиты, пенобетон, цементная стяжка, 3 сл. Рубероида. Кровля 3 сл. рубероида. | 1976 | май | 08.2020г. |
| 26 | ИП-3-4-5 | Наружная установка ИП-4 с открытой насосной | 1 770 м2 | 19 116 м3 | 29,8*59*10,8 | 1976 | июль | 10.2020 г. |
| 27 | ИП-3-4-5 | Наружная установка ИП-4-4д/1 +пристрой узла наращения | 2 553 м2 | 30 636 м3 | 31*87*12 Площадь застройки 2553 м2, в том числе: производственной части – 2553 м2. Фундаменты бетонные сборные. Колонны и подкрановые балки сборные ж/б. Несущие конструкции перекрытия – сб. ж/б. плиты по балкам. | 1974(1988) | июль | 10.2020 г. |
| 28 | И-5В | Корпус № 5 | 6 240 м2 | 137 088 м3 | 72м×19м, h=10.8м. Стены кирпичные, панельные, кровля бикрост, рубероид. | 1984 | август | 11.2020г. |
| 29 | И-5П | Наружная уст. № 1 | 760 м2 | 17 814 м3 | Площадь застройки- 760 м2 Строительный объем-17814 м3 Фундамент – ж/б | 1970 | август | 11.2020г |
| 30 | И 11 | Здание цеха И-11б | 942 м2 | 11728 м3 | 1-но этажное, высота потолков – 14м. Стены – панельные. Подвал и мансарда– отсутствуют. АБК – 3-х этажное, высота потолков -3,7м, 4,5м. 11728 м3 | 1966 | май | 08.2020г. |
| 31 | И 11 | Здание цеха Д-11 | 3892 м2 | 62 332 м3 | 5-ти,4-х и 2-х этажное, высота потолков – 6м. Стены– кирпичные. Подвал и мансарда– отсутствуют АБК – 3-х этажное, высота потолков -3,7м, 4,5м. Предназначено для производства катализаторов К-16, К-12, К-24, железоокисного пигмента, переработки катализатора. | 1960 | август | 11.2020г |
| 32 | И 11 | Наружная установка ИМ-2201 | 162 м2 | 2 825 м3 | 3-х этажная, с надстройкой из металлического каркаса, высота потолков-5,8м. стены первого яруса-силикатный кирпич, далее –панели. Подвал и мансарда-отсутствуют. 2 825 м3 | 1966 | май | 08.2020г |
| 33 | ТИБА | Здание корпуса №4 (склад ТИБА) | 689 м2 | 6 019 м3 | Здание одноэтажное. Площадь застройки 689 м2 стены – кирпичные, фундаменты бетонные, кровля – бикрост в 2 слоя. Размеры наружные: ширина – 12,0 м, длина – 66,0 м, высота – 7,6 м. Строит. объем 6 019 м3. | 1970 | июнь | 09. 2020г. |
| 34 | ТИБА | Наружная установка приема и осушки изобутилена | 49 м2 | 490 м3 | Площадь застройки 49 кв.м, фундамент – бетонный, металлоконструкции, длина – 7 м, ширина – 7 м, высота – 10 м. Строительный объем 490 м3. | 1979 | август | 11.2020г. |
| 35 | ТИБА | Здание Р-11 | 475 м2 | 5 548 м3 | Здание двухэтажное с открытым навесом, площадь застройки 475 м2 (2-этажная часть), 320 м2 (открытый навес), всего: 795 м2, строительный объем 2-этажного здания: 3520 м3, навеса: 4320 м3. Стены кирпичные (силикатный кирпич), фундаменты бетонные ленточные монолитные, перекрытия здания и навеса – сборные ж/б балки, плиты перекрытия, стяжка из пенобетона 100 мм. Кровля – 3 слоя рубероида на битумной мастике. Размеры 2-этажного здания: длина – 40 м., ширина – 12 м., высота - 7,4 м. Размеры навеса: длина – 26 м., ширина – 12 м., высота – 6,5 м. Vздания: 3520 м3, Vнавеса: 2028 м3. | 1974 | май | 08.2020г |
| 36 | ТИБА | Здание отд. И-15 | 436,8 м2 | 3 396 м3 | Здание двухэтажное, площадь застройки: 436,8 м2, строительный объем 2-этажного здания: 3396 м3. Стены кирпичные (силикатный кирпич), фундаменты бетонные ленточные монолитные, перекрытия здания – сборные ж/б балки, плиты перекрытия, стяжка из пенобетона 100 мм. Кровля – 3 слоя рубероида на битумной мастике. | 1968 | август | 11.2020г |
| 37 | ЦС № 2 | Помещение компрессорной отделения И-1а. | 1 368 м2 | 10 224 м3 | Длина: 76 м. Ширина: 18 м. Высота: 56 м/8 м, 20 м/6 м Здание кирпичное, одноэтажное, разноуровневое, без подвала. Длина 76 м, ширина 18 м. Площадь застройки 1368 м2, строительный объем 10224 м3. Фундаменты ленточные столбчатые бетонные. Стены и перегородки кирпичные, несущие конструкции перекрытия - сборные железобетонные плиты по железобетонным балкам. Несущий элемент кровли - шлак δ = 100 мм, цементно-песчаная стяжка по утеплению, 3 слоя рубероида на горячей мастике. Площадь мягкой кровли – 1400м2 | 1978 | август | 11.2020г |
| 38 | ЦС № 2 | Открытая насосная отделения И-1а | 540 м2 | 2 700 м3 | Длина: 67,5 м. Ширина: 8 м. Высота: 5 м Площадь застройки – 540 м2. Металлический каркас, кровля и стены – шиферные на резьбовых стяжках. Полы бетонные, сооружение неотапливаемое. | 1978 | май | 08.2020г. |
| 39 | ЦС № 2 | Здание бойлерной отделения И-1а. | 125 м2 | 700 м3 | Длина: 12,5 м. Ширина: 10 м. Высота: 5,6 м Здание одноэтажное, без подвала. Площадь застройки 125 м2. Строительный объем 700 м3. Фундаменты ленточные бетонные. Стены и перегородки кирпичные, несущие конструкции перекрытия – сборные железобетонные брусковые перемычки, балки покрытия 1БЧ-12-31, плиты перекрытия ПНС-17. Утеплитель пенобетонный ρ – 500 кг/м3, толщина 100 мм. Цементная стяжка, 2 слоя пергамина + 1 слой рубероида. Площадь мягкой кровли – 132 м2. | 1980 | август | 11.2020г |
| 40 | ЦС № 2 | Технологическая эстакада отделения И-1а | L-71,4 м h-4,5 м |  | Длина: 71,4 м Высота: 4,5 м Внутрицеховая технологическая эстакада по парку И-1а, П-образные опоры, общая длина 71,4 м., высота 4,5 м. Лестницы, площадки и конструкции металлические сварные, усиленные болтами. | 1978 | август | ЭПБ не проводилась |
| 41 | ЦС № 2 | Сливо-наливная эстакада Отд. И-9-Д-14. | L-50м. h-4,5 |  | Длина 50 м. П-образные железобетонные опоры через 5 м., металлические конструкции площадок и ограждений по двутавровым балкам. Высота 4,5 м. | 1965 | август | 12.2020г. |
| 42 | ЦС № 2 | Здание технологической насосной отделения И-9. | 526,6 м2 | 2 369,7 м3 | Длина: 66 м. Ширина: 8 м. Высота: 4,5 м. Здание одноэтажное, без подвала. Площадь застройки 526,6 м2, в том числе: производственной части – 433,5 м2, служебно-бытовой части – 93,1 м2. Строительный объем 2369,7 м3, в том числе производственной части –1950,63 м3, служебно-бытовой части – 419,06 м3. Фундаменты ленточные столбчатые бетонные. Стены и перегородки кирпичные, несущие конструкции перекрытия - сборные железобетонные плиты по железобетонным балкам. Несущий элемент кровли - шлак δ = 100 мм, цементно-песчаная стяжка по утеплению, 3 слоя рубероида на горячей мастике. Пол – метлахская плитка, 430 м2. Площадь мягкой кровли 550 м2. | 1965 | май | 08.2020г. |
| 43 | ЦС № 2 | Здание технологической насосной отделения Д-14. | 534 м2 | 2 403 м3 | Длина: 67 м. Ширина: 8 м. Высота: 4,5 м. Здание одноэтажное, без подвала. Площадь застройки 534 м2, в том числе: производственной части – 414 м2, служебно-бытовой части – 120 м2. Строительный объем 2403 м3, в том числе производственной части – 1863 м3, служебно-бытовой части – 540 м3. Фундаменты ленточные столбчатые бетонные. Стены и перегородки кирпичные, несущие конструкции перекрытия - сборные железобетонные плиты по железобетонным балкам. Несущий элемент кровли - шлак δ = 100 мм, цементно-песчаная стяжка по утеплению, 3 слоя рубероида на горячей мастике. Пол – метлахская плитка, 406 м2. Площадь мягкой кровли 554 м2. | 1959 | май | 11.2020г. |
| 44 | ЦС № 2 | Здание КИП отделения ИП-10а. | 540 м2 | 3 240 м3 | Длина: 40 м. Ширина: 13,5 м. Высота: 6 м Здание двухэтажное, без подвала. Площадь застройки – 540 м2. Фундаменты ленточные столбчатые бетонные. Стены и перегородки кирпичные, несущие конструкции перекрытия - сборные железобетонные плиты по железобетонным балкам. Несущий элемент кровли - шлак δ = 100 мм, цементно-песчаная стяжка по утеплению, 3 слоя рубероида на горячей мастике. Площадь мягкой кровли – 500м2 | 1977 | май | 08.2020г. |
| 45 | ЦС № 2 | Открытая насосная отделения ИП-10а | 396 м2 | 1 782 м3 | Длина: 50 м. Ширина: 8 м. Высота: 4,5 м. Площадь застройки – 396 м2. Металлический каркас, кровля и стены – шиферные на резьбовых стяжках. Полы бетонные, лестницы и площадки – металлические. Сооружение неотапливаемое. | 1977 | май | 08.2020г. |
| 46 | ЦС № 2 | Открытая насосная отделения И-14/2 | 252 м2 | 1 134 м3 | Длина: 50 м. Ширина: 5 м. Высота: 4,5 м Площадь застройки – 252 м2. Металлический каркас, кровля и стены – шиферные на резьбовых стяжках. Полы бетонные, лестницы и площадки – металлические. Сооружение неотапливаемое. | 1977 | май | 08.2020г. |
| 47 | ЦС № 2 | Пункт налива автоцистерн отделения И-9-Д-14. |  | Размеры 18,0х6х7,86 м h=7,86 м. | Количество стояка – 2. Длина:18 м. Ширина: 6м.Площадь:108 м2 Фундаменты и отбортовки бетонные. Лестницы и ограждения металлические, разноуровневые. | 2010 | май | 2020г |
| 48 | ПМЦК | Здание Ж-8-9 | 1793 м2 | 12 574 м3 | 1-этажное Н-7м, S-1793 м2, Vобщ-12574 м3, кровля- 3 слоя рубероида на битумной мастике, фундаменты – сборные бетонные, монолитные, стены-кирпичные | 1959 | август | 11.2020г. |
| 49 | ПМЦК | Здание Р-10/2 | 813 м2 | 8 914 м3 | 2-этажное Н-15м, S-813 м2, V-8914 м3, кровля- 3 слоя рубероида на битумной мастике, фундаменты – ж/бетонные, стены-керамзито-бетонные панели | 1973 | май | 08.2020г. |
| 50 | ПМЦК | Здание Ж-11 | 96,4 м2 | 355,8 м3 | 1-этажное Н-4,7м, S-96,4 м2, Vобщ-355,8 м3, кровля-рубероид на битумной мастике, фундаменты – железо- бетонные блоки, стены-кирпичные | 1971 | май | 08.2020 |
| 51 | ПМЦК | Здание (операторная) С-37а | 68 м2 | 278 м3 | 1-этажное Н-4,3 м, S-68 м2, Vобщ-278 м3, Кровля-бетонные плиты, рубероид, фундаменты – монолитный железобетон, стены-красный кирпич М-75 | 1964 | октябрь | 02.2021г. |
| 52 | ПМЦК | Здание (насосная) С-37 | 32 м2 | 155 м3 | 1-этажное Н-4,8 м, S-32 м2, Vобщ-155 м3, Кровля-шифер, утеплитель керамзит, три слоя рубероида на битумной основе фундаменты – монолитный железобетон, стены- красный кирпич М-75 | 1964 | октябрь | 02.2021г. |
| 53 | ПМЦК | Здание С-38 | 24 м2 | 98 м3 | 1-этажное Н-4м, S-24 м2, Vобщ-98 м3, Кровля- бетонные плиты, рубероид, фундаменты – монолитный железобетон, стены- панели сэндвич | 1976 | октябрь | 02.2021г |
| 54 | ПМЦК | Наружная установка И-4в (насосная в составе наружной установки И-4в) | 567 м2 | 4 536 м3 | 3-х уровневая Н-6-10 м, S-567 м2, Vобщ-4536 м3, Кровля-шифер, фундаменты – железобетонные колонны, стены-металлический каркас покрытый асбоцементными листами. 1-этажное Н-3 м, S-24 м2, Vобщ-72 м3, Кровля-шифер, фундаменты – железобетонные колонны, стены-металлический каркас покрытый асбоцементными листами. | 1992 | октябрь | 02.2021г |
| 55 | ПМЦК | Эстакада СНХЗ | L-823м высота до 7 м. |  | Железобетонные опоры и опоры металлические | 1959 г. | март | 05.2020г. |
| 56 | ПМЦК | Дымовая труба отд. Р-10/1 | Н-30 м, |  | Удаление отработанных газов печи поз.9, Н-30 м, фундамент – бетонный (М-100), ствол-ст20, грунт под трубой-суглинок | 1976 | ОКР | 2020 |
| 57 | ПМЦК | Дымовая труба №1, отд. ИП-6а | Н-50 м |  | Удаление отработанных газов с паровых котлов, Н-50 м, фундамент – бетонный (М-100), ствол- кирпичный, грунт под трубой-суглинок | 1975 | ОКР | 07.2021 возможность провести ЭПБ в капитальный ремонт 2020г. |
| 58 | ПМЦК | Дымовая труба №2, отд. ИП-6а | Н-50 м |  | Удаление отработанных газов с паровых котлов, Н-50 м, фундамент – бетонный (М-100), ствол- кирпичный, грунт под трубой-суглинок | 1975 | ОКР | 07.2021г. возможность провести ЭПБ в капитальный ремонт 2020г. |
| 59 | ПМЦК | Факельный ствол №4 | Н-80 м |  | Сжигание газа, Н-80 м, фундамент – бетонный (М-100), ствол- ст20, грунт под стволом-суглинок | 1975 | ОКР | 10.2020г. |
| 60 | ПМЦК | Факельный ствол №5 | Н-80 м |  | Сжигание газа, Н-80 м, фундамент – бетонный (М-100), ствол- ст20, грунт под стволом-суглинок | 1975 | ОКР | 10.2020г. |
| 61 | ПМЦК | Факельный ствол №7 | Н-35 м |  | Сжигание газа, Н-35 м, фундамент – бетонный (М-100), ствол- ст20, грунт под стволом-суглинок | 1975 | март | 06.2020г. |
| 62 | Д-4-8-10 | Производственное здание отд. Д-10 цеха Д-10 | 1834 | 18984 | Стены - кирпичные, фермы, колонны, плиты перекрытия и покрытия - ж/б | 1959 |  | 20.05.20г. (повторно) |
| 63 | Д-4-8-10 | Здание насосной отд. Д-10 | 854 | 5124 | Стены - кирпичные, фермы, колонны, плиты перекрытия и покрытия - ж/б | 1959 |  | 20.05.20г (повторно) |
| 64 | Д-4-8-10 | Здание цеха (насосная) отд. Д-4 | 3497 | 20982 | Стены - кирпичные, колонны, плиты перекрытия и покрытия - ж/б | 1959 |  | 20.05.20 (повторно) |
| 65 | Д-4-8-10 | Наружная установка №1 отд. Д-10 | 456 | 10788 | Конструкции - металлические | 1959 |  | 09. 2020г (повторно) |
| 66 | Д-4-8-10 | Сооружение наружной установки №3 отделения Д-10 | 216 | 5076 | Конструкции - металлические | 1959 |  | 20.05.20 (повторно) |
| 67 | Ж-7-7а-7б | Здание отд. Ж-7 | 5040 | 45360 | Стены - кирпичные, фермы, колонны, плиты перекрытия и покрытия - ж/б | 1960 |  | 07.20г (повторно) |
| 68 | Ж-7-7а-7б | Здание отделения Ж-7а | 2286 | 16460 | Стены - кирпичные и из стеновых панелей, фермы, колонны, плиты перекрытия и покрытия - ж/б | 1969 |  | 05.20г. (повторно) |
| 69 | Ж-7-7а-7б | Сооружение наружной установки Ж-7а | 585 | 3510 | Конструкции - ж/б, металлические | 1969 |  | 20.05.20 (повторно) |
| 70 | Д-5-6 | Производственный корпус с операторной отд. Д-5 | 2858 | 25722 | Стены - кирпичные, этажей- 3, перекрытия - ж/б, сборные | 1959 |  | 07.20г (повторно) |
| 71 | Д-5-6 | Галерея с двухэтажным зданием отделения Д-6 | 1680 | 17182 | Стены - кирпичные, этажей- 2, перекрытия- ж/б, сборные | 1959 |  | 20.05.20 (повторно) |
| 72 | Д-5-6 | Здание насосной №2 отделения Д-6 | 260 | 1222 | Стены - кирпичные, этажей- 1, перекрытия- ж/б плиты | 1967 |  | 20.05.20 (повторно) |
| 73 | Д-5-6 | Промышленное здание (компрессорная и насосная) отд. Д-3 | 2095 | 18855 | Стены - кирпичные, этажей- 3, перекрытия- ж/б, сборные | 1960 |  | 20.05.20 (повторно) |
| 74 | Д-5-6 | Здание компрессорной и насосной отделения Д-6 | 462 | 2310 | Стены - кирпичные, этажей- 1, перекрытия- ж/б, сборные | 1960 |  | 05.20 (повторно) |
| 75 | Д-5-6 | Наружная установка отд. Д- 6 | 180 | 2160 | Конструкции – ж/б, металлические | 1959 |  | 11.20г (повторно) |
| 76 | ЦС-1 | Технологическая насосная отд. Д-1 | 328 | 1968 | Конструкции – ж/б, металлические | 1959 |  | 11.20г (повторно) |
| 77 | ЦС-1 | Здание насосной отд. Д-12 | 840 | 4452 | Стены- кирпичные; колонны, балки и плиты покрытия- ж/б | 1959 |  | 05.20 (повторно) |
| 78 | ЦС-1 | Технологическая насосная отд. И-1 | 440 | 2420 | Стены- кирпичные; балки, плиты перекрытия и покрытия- ж/б | 1968 |  | 11.20г (повторно) |
| 79 | ЦС-1 | Здание отд Е-4/3 | 756 | 3100 | Стены – кирпичные; балки, плиты перекрытия и покрытия- ж/б |  |  | 11.20г (повторно) |
| 80 | ЦС-1 | Сливо-наливная эстакада отд. Д-1 | 132 | 528 | Конструкции – ж/б, металлические | 1959 |  | 11.20г (повторно) |
| 81 | ЦС-1 | Сливо-наливная эстакада отд. И-1 | 530 | 2120 | Конструкции – ж/б, металлические | 1968 |  | 11.20г (повторно) |
| 82 | ЦС-1 | Сливо-наливная эстакада отд. .Е-4/1 | 10 | 44 | Металлическое одноярусное сооружение | 1969 |  | 11.20г (повторно) |
| 83 | Складской цех | Здание отд. Е-6 | 3240 | 22680 | Стены - кирпичные, стеновые панели, плиты покрытия- ж/б | 1959 |  | 11.20г (повторно) |
| 84 | Складской цех | Здание отд. Р-24 | 192 | 1152 | Стены - кирпичные, металлоконструкции | 1970 |  | 11.20г (повторно) |
| 85 | Складской цех | Здание отд.Р-30 | 2756 | 33288 | Стены - кирпичные, стеновые панели, плиты покрытия- ж/б | 1972 |  | 11.20г (повторно) |
| 86 | Складской цех | Здание отд. Ж-6а | 552 | 3036 | Стены - кирпичные, плиты покрытия- ж/б | 1959 |  | 11.20г (повторно) |
| 87 | Н-13-14 | Здание основного корпуса цеха Н-13-14 (производственный корпус- ПК) | 2520 | 98600 | Стены - кирпичные, стеновые панели, плиты покрытия- ж/б | 1980 |  | 11.20г (повторно) |
| 88 | Н-13-14 | Наружная установка №1 отд. Н-14 | 1080 | 35496 | Металлоконструкции, 5 отм. | 1979 |  | 11.20г (повторно) |
| 89 | Н-1-1а-12 | Производственное здание отд. Н-1 | 522 | 2767 | Красный кирпич, ж/б конструкции | 1969 |  | 11.20г (повторно) |
| 90 | Н-1-1а-12 | Сливо-наливная эстакада отд. Н-1 | 72 | 216 | Металлоконструкции | 1969 |  | 11.20г (повторно) |
| 91 | Н-1-1а-12 | Производственное здание отд. Н-1а | 324 | 2268 | Красный кирпич, ж/б конструкции | 1979 |  | 11.20г (повторно) |
| 92 | Н-1-1а-12 | Производственное здание отд. Н-12 | 470 | 2822 | Красный кирпич, ж/б конструкции | 1979 |  | 11.20г (повторно) |
| 93 | Н-1-1а-12 | Сливо - наливная эстакада отд. Н-12 | 60 | 180 | Металлоконструкции | 1969 |  | 11.20г (повторно) |
| 94 | Н-1-1а-12 | Открытая насосная отд. Н-12 (здание с навесом) | 252 | 1210 | Металлоконструкции , асбестоцементные волнистые листы | 1987 |  | 11.20г (повторно) |
| 95 | Н-13-14 | Здание холодильной установки (АХУ) | 108 | 724 | Силикатный кирпич | 1995 |  | 11.20г (повторно) |
| 96 | Н-2-3-7 | Здание отд. Н-2 (насосная и операторная) | 1212 | 7272 | Красный кирпич | 1962 |  | 11.20г (повторно) |
| 97 | Н-2-3-7 | Сооружение наружной установки отделения Н-3 | 930 | 19065 | Конструкции – ж/б, металлические | 1975 |  | 03.20г (повторно) |
| 98 | Н-2-3-7 | Сооружение наружной установки отделения Н-7 | 1120 | 12480 | Конструкции – ж/б, металлические | 1976 |  | 05.20г (повторно) |
| 99 | Н-2-3-7 | Здание Ж-6/2 | 648 | 5055 | Стены - кирпичные, стеновые панели, плиты покрытия- ж/б |  |  | 11.20г (повторно) |
| 100 | Н-4-5 | Сооружение наружной установки отд. Н-4 | 624 | 8992 | Конструкции – ж/б, металлические | 1961 |  | 05.20г (повторно) |
| 101 | Н-4-5 | Здание отд. Н-9 | 432 | 3024 | Красный кирпич |  |  | 11.20г (повторно) |
| 102 | Н-4-5 | Здание компрессорной и операторной отделения Н-4 | 792 | 6336 | Стены- кирпичные, фермы, колонны, плиты перекрытия и покрытия - железобетонные | 1963 |  | 05.20г (повторно) |
| 103 | Н-4-5 | Производственное здание Н-5 отделения Н-5 | 364 | 4004 | Красный кирпич, ж/б конструкции | 1970 |  | 11.20г (повторно) |
| 104 | Н-4-5 | Наружная установка Н-5 отделения Н-5 | 308 | 4600 | Конструкции – ж/б, металлические | 1970 |  | 11.20г (повторно) |
| 105 | ЦЗЛ | Здание лабораторного корпуса Н-6 | 1714 | 29142 | Красный кирпич, ж/б конструкции | 1963 |  | 11.20г (повторно) |

Услуга по сопровождению внесения в реестр заключений ЭПБ в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора осуществляется за счёт экспертной организации и входит в срок оказания услуги.

4.2 - Обследование и оценка технического состояния сооружений и строительных конструкций ОАО «Синтез-Каучук» в количестве 6 ед.:

| № | Цех | Наименование | Площадь, м2 | Строительный объём м3 | Характеристика сооружений и строительных конструкций | Год строительства | Месяц проведения обследования | Срок безопасной эксплуатации по заключению ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | И-4 | Сварочная мастерская | 43,13 | 222,8 | Площадь застройки - 43,13 м2 Строительный объём – 222,8 м3 1) Производственная часть: Фундамент – ленточный, несущие конструкции – сборные ж/бетонные плиты, стены – кирпичные. Несущие элементы кровли – ж/бет. фермы Кровля – рулонные материалы 5 слоёв утеплителя | 1974г. | 06 | 09.2020г |
| 2 | Водоснабжение | С-6, насосная станция циркуляционного водоснабжения | 1102 | 6171 | Здание одноэтажное с подвалом, фундаменты бутобетонные, стены из силикатного кирпича. Кровля легкая. Перекрытия ж/б, полы цементные и метлахские, центральное отопление и электроосвещение. Здание оборудовано вентиляционной системой. Длина 58 м, ширина 19 м, высота 5,8 м. объем 6171,0 м3, площадь 1102 м2. | 1959г. | 01 | 01.2020г. |
| 3 | Водоснабжение | С-7, насосная станция циркуляционного водоснабжения | 1106 | 8700 | Здание одноэтажное, фундаменты сборные ж/б. Стены из красного кирпича. Полы метлахские и цементные. Кровля рубероидная. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, центральным отоплением и электроосвещением, вентиляционной системой. Длина85 м, ширина 12 м, высота 6,2-7,5 м. объем 8700 м3, площадь 1106 м2 | 1970г. | 01 | 01.2020г. |
| 4 | Водоснабжение | С-7/2, насосная станция циркуляционного водоснабжения | 940 | 10109 | Здание разноэтажное (1-2), длина 78,28 м, ширина 12 м, высота 10,8 м. объем надземной части в осях 1-9 6200м3, подземной части в осях 1-9 4100 м3, объем помещений 3900 м3. Площадь застройки 607 м2, вспомогательных помещений – 380 м2. Фундаменты подземной части насосной монолитные ж/б, объем 853 м3. Фундаменты в осях 10-15 – сб.бетон, монолитные, ж/б, объем 101 м3. Стены панельные керамзитобетонные. Плиты перекрытия и покрытия – сборные ж/б. Кровля мягкая трехслойная. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, имеет приточную вентиляцию, совмещенную с отоплением. | 1975г. | 01 | 02.2020г. |
| 5 | Водоснабжение | С-8, насосная станция циркуляционного водоснабжения | 890 | 7570 | Здание одноэтажное, фундамент монолитный ж/б. Стены из красного кирпича, каркас из сборных ж/б конструкций, кровля легкая, полы метлахские и цементные, отмостка бетонная. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, центральным отоплением и электроосвещением, вентиляционной системой. длина 69,4 м, ширина 12 м, высота 5,7 м объем 7570 м3, площадь 890 м2. | 1967г. | 01 | 01.2020г. |
| 6 | Водоснабжение | С-8/2, насосная станция циркуляционного водоснабжения | 816 | 4651 | Здание одноэтажное, фундамент монолитный ж/б. Стены пристроя из красного кирпича, стены насосной и каркас из сборных ж/б конструкций, кровля легкая, полы метлахские и цементные, отмостка бетонная. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, центральным отоплением и электроосвещением, вентиляционной системой. длина 68 м, ширина 12 м, высота 5,7 м объем 4651 м3, площадь 816 м2. | 1979г. | 01 | ЭПБ не проводилось. |

Лот № 5 – Геодезическая съемка дымовых труб и шаровых резервуаров.

5.1 Проведение нивелировки шаровых резервуаров объемом 600м3 в количестве 11 единиц ОАО «СНХЗ» (с составлением отчета о техническом состоянии, выдается специалистом организации участником СРО на выполнение работ по инженерным изысканиям с допуском на особо сложные, опасные производственные объекты).

5.2 Проведение нивелировки шаровых резервуаров объемом 600м3 в количестве 3 единиц ОАО «Синтез-Каучук» (с составлением отчета о техническом состоянии, выдается специалистом организации участником СРО на выполнение работ по инженерным изысканиям с допуском на особо сложные, опасные производственные объекты).

5.3 Геодезическая съемка дымовых труб в количестве 7 ед. ОАО «Синтез-Каучук»

(с составлением отчета о техническом состоянии, выдается специалистом организации участником СРО на выполнение работ по инженерным изысканиям с допуском на особо сложные, опасные производственные объекты).

| № п/п | Цех | Позиция | Объект | Высота в метрах. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | И-2 | № 1 | Дымовая труба № 1 отд.№ 1 | 50 |
| 2. | И-2 | № 1 | Дымовая труба № 1 отд.№ 2 | 50 |
| 3. | И-2 | № 2 | Дымовая труба № 2 отд.№ 2 | 50 |
| 4. | И-2 | № 3 | Дымовая труба № 3 отд.№ 2 | 50 |
| 5. | И-2 | № 4 | Дымовая труба № 4 отд. № 2 | 50 |
| 6. | И-2 | № 5 | Дымовая труба № 5 отд. № 2 | 50 |
| 7. | И-11 | н/у отд. ИМ-2201 | Дымовая труба на КРС поз.35/1,2. | 42 |

Услуга по сопровождению внесения в реестр заключений ЭПБ в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора осуществляется экспертной организации и входит в срок оказания услуги.

Ваш ответ просим направить в срок до 31.01.2020г. по адресу:

453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д.14, ООО УК «ТАУ НефтеХим», отдел производственного контроля ОАО «Синтез-Каучук» Шелудченко Ларисе Анатольевне (тел. (3473)29-46-66) и отдел производственного контроля ОАО «СНХЗ» Нуждину Александру Валерьевичу (тел. (3473)29-40-58, либо по электронной почте sheludchenko.la@skstr.ru, nuzhdin.av2@snhz.ru с пометкой «Коммерческое предложение на услугу по проведению ЭПБ на 2020 год».

Особые условия выполнения работ/оказания услуг:

- Наличие действующей переоформленной лицензии Ростехнадзора в области деятельности, согласно предмету закупки.

- Участник закупки должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

- Участник закупки не должен быть включен ни в один из следующих реестров:

-Реестр недобросовестных Поставщиков по Федеральному закону № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

-Реестр недобросовестных Поставщиков, который велся до вступления в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

-Реестр недобросовестных Поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- наличие постоянного представительства в Республике Башкортостан на время оказания услуг, позволяющего прибыть на предприятие Заказчика по его вызову в максимально короткое время (в течение 3 часов).

- посещение предприятия Заказчика представителями экспертной организации не реже двух раз в неделю.

-наличие договора страхования риска гражданской ответственности экспертной организации на случай причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в случае непреднамеренной ошибки при проведении экспертизы.

- наличие договора страхования работников от несчастных случаев.

- наличие проверенных и исправных средств индивидуальной защиты (в том числе наличие шланговых противогазов) для проведения внутреннего осмотра (газоопасных работ).

- при передаче технической и иной документации по оказанию услуг по экспертизе промышленной безопасности и техническому освидетельствованию технических устройств, зданий, сооружений и строительных конструкций необходимо личное присутствие эксперта экспертной организации.

- прием и передача документов на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности и сдача результатов оказанных услуг производится на территории Заказчика:

- ОАО «Синтез-Каучук» по адресу г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 14, здание С-10, 4 этаж;

- ОАО «СНХЗ» по адресу г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 10, здание Н-15.

- передача документации для оказания услуг по проведению ЭПБ технических устройств производится в течение всего 2020 года (после проведения технического диагностирования согласно годовым графикам).

-услуга по внесению сведений в реестр заключений ЭПБ в Западно -Уральском управлении Ростехнадзора в городе Уфе по каждому виду технических устройств, зданий, сооружений и.т.д. осуществляется экспертной организацией;

- оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений и.т.д. составляет не более 60 календарных дней, включая внесение сведений в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности;

- оплата за оказанные услуги по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений, строительных конструкций и.т.д., производится по факту после получения оригинала заключения экспертизы промышленной безопасности и внесения сведений в Реестр заключений ЭПБ Ростехнадзора в течение 60 дней, после подписания акта выполненных работ;

- количество технических устройств может меняться в зависимости от объема выпускаемой продукции и загрузки мощностей производств.

В случае положительного решения к ответу просим приложить:

- копию лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений;

- копии свидетельств об аттестации экспертов в области  надзора Э-7-ТУ, Э-7-ЗС, Э-14.4-ТУ первой категории;

- копии трудовой книжки экспертов в области надзора Э-7-ТУ первой категории, Э-7-ЗС первой категории, Э-14.4-ТУ первой категории, при отсутствии в штате экспертов копии трудового договора с экспертами в области надзора Э-7-ТУ первой категории, Э-7-ЗС первой категории, Э-14.4-ТУ первой категории.

- копии СРО на выполнение работ по инженерным изысканиям с допуском на особо сложные, опасные производственные объекты;

- коммерческое предложение с указанием стоимости (без НДС) выполнения услуги по выше перечисленным лотам (с разбивкой стоимости за единицу), и указанием системы налогообложения Вашей организации;

- копию Устава предприятия или учредительного договора;

- копию свидетельства о регистрации организации;

- копию свидетельства о внесении записи в единый госреестр;

- копию свидетельства о постановке на налоговый учёт;

- копию документа, подтверждающего полномочия должностного лица претендента на подписание договора;

- заполненную анкету;

- заполненный референц-лист.

А Н К Е Т А

| № п/п | Наименование сведений | Сведения, представляемые |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название организации |  |
| 2 | Прежнее название организации |  |
| 3 | Организационно-правовая форма (ООО, ОАО, ЗАО, ГУП, и др.) |  |
| 4 | Дата, место, орган регистрации, регистрационный номер |  |
| 5 | Почтовый адрес |  |
| 6 | Юридический адрес |  |
| 7 | Банковские реквизиты (в том числе ИНН, ОКПО) |  |
| 8 | Уставной капитал |  |
| 9 | Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество |  |
| 10 | Телефон, телефакс, телетайп, телекс, электронная почта, мобильный телефон |  |
| 11 | Головная организация |  |
| 12 | Дочерние организации |  |
| 13 | Регион, сфера деятельности, виды работ, на которые выдана лицензия, срок действия, регистрационный номер |  |
| 14 | Является ли организация плательщиком НДС |  |

Приложения к Форме:

- Копии лицензий, копии разрешений Ростехнадзора на применение технических устройств на опасных производственных объектах, копии документов, подтверждающих аттестацию специалистов в области промышленной безопасности.

Руководитель организации

МП

Справочная информация

Контактные лица

| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон |
| --- | --- | --- |

Руководитель организации

МП

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ

по работам, выполненным организацией

_____________________________________

| № п/п | Наименование работ и объектов | Объём выполненных работ | Год выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |

Подпись руководителя